130m集散货船

生活污水处理装置

技 术 协 议 书

船东：重庆轮船（集团）有限公司太平船务分公司   代表：

设计：重庆力瑞船舶设计有限公司                 代表：

船厂：重庆中江船业有限公司                     代表：

供货单位：                                     代表：

1、范围

1.1主题内容

本规格书规定了XXXX-12型船用生化膜法生活污水处理装置的技术要求、质量保证要求、供货要求，设备的功能、接口组成、主要技术指标、环境条件、随机文件、人员与培训试验验收和装船要求。本装置的排放水符合IMO标准。排放水达到国际规定的排放标准，并符合国际海事组织环保委员会MEPC.227(64)号决议的要求及国际废液排放标准.

1.2适用范围

本规格书适用于船用生化膜法生活污水处理装置的设计、制造、试验、验收和交付，是设备订货合同的附件。

2、设备设计、制造、试验和验收依据的规范、标准及相关文件

a、GB10833-89 1  《船用生活污水处理系统技术条件》

b、ISO9001:      质量体系——设计、开发、安装和服务的质量保证模式

c、GB/T3181-1995 《漆膜颜色标准》

d、GB/T13306-91  《标牌标准》

e、MEPC.227(64)   国际海事组织环保委员会排放标准

3、要求

3.1概述

3.1.1供货范围

生活污水处理装置数量每台套主要由以下零部件组成，具体是：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本体Q235—A | 1套 |  |
| 2 | 电控箱 | 1台 | 防护等级 IP44 |
| 3 | 气泵XXXXX | 1台 |  |
| 4 | 粉碎泵XXXX | 1台 |  |
| 5 | 排放泵XXXX | 1台 |  |
| 6 | 高液位报警电极 | 1套 |  |
| 7 | 排放球阀DN32 | 5只 |  |
| 8 | 考克(铜质)DN10 | 2只 |  |
| 9 | 人孔盖 | 4套 |  |
| 10 | 压力表及表座 | 2只 |  |
| 11 | 超滤膜组件 | 2套 |  |
| 12 | 紫外线消毒器 | 1套 |  |
| 13 | 反冲洗泵组25CGW-2-4 | 1台 |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

3.1.2设备组成原理框图

3.1.3接口

a、电源接口：3Φ， 380V，50Hz

b、外接口：

| 型号规格 | 污水入口 | 通气口 | 排放口 | 冲洗水口 | 溢流口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXX-12 | DNXXXX | DNXXXX | DN40 | DNXXXX | DNXXXX |

法兰按GB2506-89标准制造，所有外接法兰提供配对法兰。

3.2特性

3.2.1功能特性

a、额定使用人数：12人

b、耐热大肠菌群  几何平均数应不超过100个/100mL

总悬浮固体（TSS）  几何平均数应不超过35mg/L

生活需氧量（BOD5）  几何平均数应不超过25mg/L

化学需氧量（COD）  几何平均数应不超过125mg/L

总氯               不超过0.5mg/L

PH值               6-8.5

3.2.2物理特性

a、最大外形尺寸：长×宽×高＝XXXXXXXX

b、重量：净重～XXXXkg

湿重～XXXXkg

c、操作面应大于600mm。

3.2.3电源、功率

一路3Φ， 380V，50Hz，电机功率分别为粉碎泵功率XX kw，排放泵功率为XX kw，气泵功率为XX kw，紫外线消毒功率：XX KW。

3.2.4电机防护等级：IP44

绝缘等级：F级

3.2.5可靠性

平均无故障间隔时间MTBF≥4000小时

3.2.6维修性

装置平均修复时间MTTR≤4小时

3.2.7环境条件

装置在下列环境条件应能正常工作：

- 舱内：5℃～55℃

- 空气相对湿度：≤95%

- 倾斜和摇摆

纵倾：±5°   纵摇：±10°

横倾：±15°  横摇：±22.5°

d、 有油雾、盐雾、霉菌及正常航行时产生的冲击和震动。

3.3设计与制造

3.3.1材料、零件和工艺

3.3.1.1设计中使用的元器件和材料符合船用要求、国家标准和质量控制要求，不得使用有毒配方。

3.3.1.2所有电气元器件和阀件采用船用产品。

3.3.1.3设备采用的元器件必须进行老化筛选，按筛选标准要求选用上机元器件。

3.3.2色彩、铭牌和标牌

★漆膜颜色彩按照GB/T3181-1995标准执行，具体颜色灰色锤纹

★设备的铭牌和标牌应满足GB/T13306-91的要求制作并为中文表示。其中铭牌（铜制）包括下列内容：制造单位、设备型号、设备名称、设备编号、出厂日期、设备重量。

★机箱、电缆插头/座、操作手柄、按钮、指示灯和指示表等处的标识要求用中文标牌清晰、字迹清晰，安装在易于观察的位置。

3.3.3制造质量

按照ISO9001:质量体系——设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式的要求进行质量控制和管理。

3.3.4互换性

设备中相同的整件能够互换，互换后允许对可调元件进行调整，调整后的性能符合设计文件的要求。

3.4提供的资料

3.4.1设备应提供的认可资料

a、安装总图

b、系统原理图

c、电气原理图

d、外部接线图

3.4.2工作资料

收到反馈意见两周内设备厂向船厂提供以下工作资料

- 安装总图

- 系统原理图

- 电气原理图

- 外部接线图

3.4.3完工资料

设备制造厂在提交设备时，随机提供以下图纸和资料。

- 随机资料目录

- 装置总图

- 使用说明书系统原理图

- 电气原理图

- 电气外部接线图

- 船检证书ZC证书或CCS证书

- 产品合格证

- 装箱清单，备品备件清单

3.5培训

a、按船东要求执行

b、培训工作由船厂统一计划安排，设备制造厂负责培训

c、培训对象：船东管理，使用和维修人员

d、设备承制方负责编制培训大纲和教材

e、培训内容为理论培训和实操培训，培训应在交船前完成

3.6后勤保障

3.6.1技术服务

设备承制方为船厂指导安装、调试及保修期内的售后技术服务。

3.6.2维修

设备的维修须按说明书中的要求进行。

4、质量保证规定

4.1试验验收的责任

a、出厂检验：承制方负责编制设备出厂质量检验大纲，承接方质检部门负责产品检验。产品合格后，提交CCS检验。设备合格并出具合格证书，方可出厂。

b、系泊、航行试验：承制方在船舶系泊、航行试验时应派员参与该设备的调试和交验。

c、试验全部完成和合格后，签字验收，交用户使用。

d、证书必须在生活污水处理装置运送至重庆中江船业有限公司后一个月内提供。

e、生活污水处理装置及控制箱“CCS”或“ZC”船检证书1正2副（注：生活污水处理装置证书内必须含无石棉申明）

4.2保修期

设备的保修期为船厂交船后12个月。在保修期内，设备出现的故障，承制方应负责及时免费技术服务。